Насосы серии Boosta

## производства ГМС Ливгидромаш

Многоступенчатые вертикальные электронасосы Boosta с корпусом из нержавеющей стали предназначены для повышения давления и водоснабжения, перекачки холодной и горячей воды с температурой до +120°С и различных жидкостей не агрессивных к нержавеющей стали. Насосы Boosta и пригодны для вертикальной и горизонтальной установки. Максимальная производительность насосов Boosta — до 160 м³/ч., максимальный напор – до 250 м.

##### Маркировка электронасосов

Boosta  32- 3 08

1       2   3  4       	1 –  торговое наименование

2 –  внутренний диаметр патрубков

3  – номинальная подача, м3/ч

4 –  количество ступеней

##### Конструкция электронасосов Boosta

Вертикальные, многоступенчатые электронасосы не самовсасывающие с корпусом и рабочими колёсами из нержавеющей стали, с патрубками, имеющими одинаковый диаметр и расположенными в линию (конструкция «ин-лайн»). Данная конструкция позволяет устанавливать электронасос на горизонтальном трубопроводе. Все части электронасоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью. Все электронасосы оснащены торцовым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания.

##### Применение электронасосов Boosta

- Общественное и промышленное водоснабжение.

- Ирригация

- Водоочистка

- Питание бойлеров

- Системы пожаротушения

- Перекачивание чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали.

##### Диапазон характеристик электронасосов Boosta производства АО «ГМС Ливгидромаш»